CV系列杂粮色选机

使用说明书

安徽中科光电色选机械有限公司

目     录

第一章	产品介绍说明	4

1.1	产品简介	4

1.2	产品说明以及执行标准	4

1.3	产品型号及代表意义	4

1.4	产品规格及技术参数	6

1.5	产品专业名词解释	6

第二章	产品安装说明	7

2.1	安全注意事项及安装须知	7

2.2	工作原理及产品结构	9

2.3	机器外观尺寸图	13

2.4	机器构成	14

第三章	色选机平台安装方法	17

3.1	安装前的准备工作	17

3.2	机器平台安装说明	17

3.3	机器安装平台示意图	18

第四章	电气安装说明	22

4.1	气源安装	22

4.2	电气安装	23

4.3	整机电路原理图	25

第五章	产品操作说明	26

5.1	操作须知	26

5.2	运行前准备	26

5.3	开机流程	27

5.4	记忆设置	28

5.5	流量设置	30

5.6	模式转换	31

5.7	清灰设置	32

5.8	气阀自检	32

5.9	常规设置	33

5.10	高级设置	34

5.11	关机流程	35

第六章	售后服务说明	37

6.1	色选机的日常维护	37

6.2	色选机维护、保养	38

6.3	色选机保险丝的识别与更换	46

6.4	常见故障及处理方法	48

6.5	部分易损件清单	50

6.6	三包凭证，及售后服务事项	51

6.7	产品保修卡	53

6.8	产品合格证	54

6.9	调试单	55

6.10	中科光电售后服务工程师现场调试登记表	56

# 产品介绍说明

## 产品简介

CV系列色选机是一种具有双视镜的高端杂粮精选设备。采用了最新的彩色CCD、色选定制的镜头、高速FPGA数据处理器及高速电磁执行机构，并且使用了便于操作的带触摸功能的人机界面，是集光、机、电、气于一体的高科技产品。可将被选物料中的杂质自动剔除，具有选别精度高、效率高、操作保养简便、结构紧凑、造型美观等特点。主要用于籽仁、花生、豆类等物料精选行业。

本系列色选机共有多种基本型号，说明书以部分机型介绍机器安装、操作、保养等内容。其它机型会针对不同之处加以说明。

## 产品说明以及执行标准

本产品是高科技产品对于安装、操作、使用及维护保养要求非常严格。因此，必须由专职人员进行操作，操作者必须按照本公司培训要求进行培训后，参考其安装、操作、维护等说明方可运行操作。

本书未尽事宜请联系我司咨询：售后服务4001 139 365   0551-63846966或登陆官网查询：www.cn-amd.com。

如因机器性能技术水平的提高而有所改进，怒不另行通知。

产品执行企业标准：Q/CSO 004-2014

## 产品型号及代表意义

1.3.1 型号组合

1.3.2  产品型号代表意义

为本公司注册商标标志

CV8  为本公司CV系列杂粮专用色选机产品型号

“CV”：代表杂粮V系列机型；

“8”：	代表整机滑槽数量；

“64X”：代表每个滑槽64个通道。

## 产品规格及技术参数

CV色选机主要技术参数，以含杂百分之9%左右的黄豆为例如下：

| 型号 | 产量 （T/h） | 色选精度 （%） | 带出比 （坏：好） | 主机功率 (含加热) （kw) | 电源 | 外形尺寸 L*W*H(mm) | 机器重量约 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CV3-64X | 1.5-3 | ≥99.9 | ＞20:1 | 2.2 | 220V/50HZ | 1885*1742*1877 | 900 |
| CV4-64X | 2-4 | ≥99.9 | ＞20:1 | 3 | 220V/50HZ | 2223*1742*1877 | 1080 |
| CV5-64X | 2.5-5 | ≥99.9 | ＞20:1 | 3.7 | 220V/50HZ | 2561*1742*1877 | 1260 |
| CV6-64X | 3-6 | ≥99.9 | ＞20:1 | 4.4 | 220V/50HZ | 2899*1742*1877 | 1440 |
| CV7-64X | 3.5-7 | ≥99.9 | ＞20:1 | 5.2 | 220V/50HZ | 3237*1742*1877 | 1620 |
| CV8-64X | 4-8 | ≥99.9 | ＞20:1 | 6 | 220V/50HZ | 3575*1742*1877 | 1800 |
| CV10-64X | 5-10 | ≥99.9 | ＞20:1 | 7.25 | 220V/50HZ | 4261*1742*1877 | 2160 |
| CV12-64X | 6-12 | ≥99.9 | ＞20:1 | 8.6 | 220V/50HZ | 4937*1742*1877 | 2520 |

备注：以上参数如有改动，怒不另行通知，敬请谅解

## 产品专业名词解释

振动器：喂料振动机构。

物料分配槽：物料加速下滑的过道。

分选箱：采集和分选物料装置。

喷阀：剔除物料中废品的装置。

供料量：振动器的振动量。

灵敏度：分选物料的门限。

喷阀时间：包括喷阀延迟时间和吹气时间。

延迟时间：从物料信号采集到喷阀动作的间隔时间。

吹气时间：喷阀工作一次的时间。

色选模式：色选物料的方式。

# 产品安装说明

## 安全注意事项及安装须知

色选机是集光、机、电、气为一体的高新技术产品，对于安装、操作、使用及维护保养的要求非常严格，特别是气源和电源的使用。本说明书和机器上都有一些警告、警示等说明，所有安装、操作和维护人员必须仔细阅读本说明书，严格按规定安装、操作。

2.1.1安全标志

安全标志分禁止、警告、指令和提示标志四大类，适用于本说明书中的所有内容。

所有机器在危险区域都已经清楚的做了安全标志，常见的有以下3种：

- 红色：通常是圆形的标记，用于禁止某些动作；

- 黄色：通常是三角形的标记，用于一些危险警告；

- 蓝色：通常是圆形的标记，用于规定强制性执行的行为。

2.1.2 安全图标以及危险程度

| 序号 | 图形标志 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 警告 ⒈非本公司专业人员，严禁打开，否则造成色选机不能正常工作，后果自负。 ⒉电器箱内置色选机的精密主控电路，为防止灰尘进入，请勿打开。 |
| 2 |  | 警告 ⒈为了您的安全必须可靠接地。 ⒉要求电源带有良好的接地。 |
| 3 |  | 注意 显示屏是色选机的主要监控部件，易碎，容易损坏，在清洁屏面时需用软布轻拭，切忌用力按压，严禁敲击。 |
| 4 |  | 整机吊装操作 贴在供料器框架上的黄色危险标记，表示禁止吊装整机。 |
| 5 |  | 表面高温 小心烫手 贴在LED灯组件上或者其它可能产生过热的物体表面上的黄色危险标记，表示该区域有高温。 |
| 6 |  | 旋转齿轮 注意伤手 贴在机器大电箱上，表示有旋转齿轮，注意伤手。 |
| 7 |  | 小心夹手 贴在对手或手指有伤害的地方，表示在这种地方应该严格遵守指导书上的说明。 |
| 8 |  | 接地线注意安全 贴在机器的最下方，表示在这种地方机壳应该与地线相连接。 |
| 9 |  | 气体出口注意安全 在过滤器组件上的红色禁止标记，表示机器的空气压力限度。 |
| 10 |  | 禁止电钻 表示禁止在机架上钻孔 |
| 11 |  | 查看说明书 贴在机器出料斗上的蓝色圆形标记，表示更换清灰刷或其它可能在光学色选区域内出现的操作，需要查看参阅相关说明。 |

表2.1 安全图标及解释

2.1.3  安装须知

① 开箱验货，请注意安全！开箱时应避免造成不必要的损坏，按照箱内清单清点零部件的数量， 妥善保管，避免丢失。

② 吊装时请仔细检查色选机机器整机吊环是否松动，若松动请立即旋紧，以防吊装意外发生。

③ 本产品应避免在低温、高温、高湿度、强磁场、强光照、多粉尘等环境中工作。

④ 本产品连续工作8小时后，必须停机除尘。

⑤ 接地制作方法：使用铜芯螺杆焊制，焊接点须用沥青包裹，制作方法如下图。

图2.1 接地线制作示意

⑥ 防止机器静电干扰，用户自接的进料管及抽风管必须使用铁管，不能用塑料管及其它非金属管。

⑦ 用户必备的空气压缩机应符合国家有关法律法规及标准要求。

⑧ 用户电源提供端应加防尘装置，防止粉尘侵害

## 工作原理及产品结构

2.2.1 工作原理

整机的工作原理示意如图2.2所示。物料从顶部的料斗进入机器，通过振动器的振动，进入通道上端，沿通道加速下落进入分选室内的观察区，并从观测传感器和背景板间穿过。

在光源的作用下，传感器接收来自物料反射和透射形成的合成光，传输到图像识别模块进行识别，给出判决信号，经过控制系统处理后产生输出信号，驱动喷阀动作，将其中剔除物吹至接料斗的废料腔内流走。剩余物料继续下落至接料斗的成品腔内，从而达到物料精选的目的。

1.物料，2振动器，3.物料分配槽，4.光源， 5.红外视镜，6.可见光传感器，7.可见光背景板， 8.红外背景板，9.中间物料，10.成品，11.剔除物，12.成品斗，13.废料斗，14.接料斗，15.进料斗。

图2.2 色选机工作原理示意

2.2.2外观产品结

图2.3 产品结构

2.2.3  CV色选机整机结构图(添加)

图2.4 整机结构图

## 机器外观尺寸图

2.3.1 整机尺寸图实例

图2.5 正面结构

图2.6 侧面结构

图2.7 背面结构

## 机器构成

2.4.1 供料系统

由入料斗、振动器和物料分配槽等部件组成。

被选物料经提升机输送至振动器。振动器由相关控制元件调节其振动幅度大小，以达到整体流量调节。

进料装置安装在振动器横梁上，经防振弹簧与机体隔离，有效减小共振。供料系统除了为色选机提供待选原粮的功能外还可实现控制色选机产量。通过对入料斗流量控制板和振动料斗振动量的调整可实现对色选机单位时间内产量的控制。物料经振动器供料后，沿分配槽下落均匀供料。

2.4.2 光电系统

光电系统是色选机的核心部分，主要由可见光LED光源、背景板、可见光CCD镜头、和有关辅助装置组成。

可见光LED光源为可见光色选、形选等功能提供被测物料和背景板稳定的均匀照明。本产品用白色LED光源作为可见光照明光源。蓝背景板则为电控系统提供基准信号，其反光特性与物料良品的反光特性基本等效，而与剔除物差异较大，可以对色选功能和性能进行有效补充。

2.4.3 分选系统

分选系统由出料斗、高速电磁阀、空气压缩机及空气过滤净化器等附件组成。

出料斗由前后两个腔组成，按照自定义色选模式分离被色选物料的成品和次品。两侧配有吸尘口。

由于被选物料在经过高速电磁阀喷射后动能较大，因此出料斗空间要足够大，并且在物料与出料斗接触部位采取减震措施。防止被选物料反弹二次进入CCD镜头探测区内，造成误选现象发生。

高速电磁喷气阀当接收到执行指令时，适时喷出压缩气体，吹出原料待剔除物。经实验证明，喷阀延时时间、喷发时间等及喷阀个数是影响色选机性能的关键因素之一。

2.4.4 除尘系统

除尘系统由无杆气缸、清灰装置等部件组成。

由于原料在物料选别过程中会产生灰尘及其他易附着于玻璃上的杂质。视窗玻璃上一旦附着过多灰尘及杂质，透过视窗玻璃对物料进行分选检测的光电系统就会容易产生误检等链式连锁问题。轻则对色选精度、色选带出比产生影响，重则造成喷气阀频繁工作，减少喷阀及控制系统寿命设置甚至烧毁喷阀控制系统。

清灰装置安装于无杆气缸上，由总控系统按预设时间通过控制气缸阀门开关推动气缸活塞滑动达到定时清扫玻璃上灰尘杂质效果。

※注意：用户必须安装吸尘设备（吸尘风机需用户自行配备），以减少封闭色选机体内的灰尘；否则将直接影响机器的寿命和色选效果。

2.4.5 人机界面

采用大屏幕宽视角彩色触摸操作平台，为客户预设多个色选模式。并建立友好的人机界面，根据物料具体情况方便快捷的实现调整。另外、提供了可视化图像采集及仿真分析界面，利于用户使用和操作，运用机器学习相关算法，根据用户设定，自动设定色选方法达到较好的选别效果，机器的易操作性得到很大提升。

2.4.6 电气控制箱

电气控制箱全密封箱体。起到防雷电、防短路、防漏电等保护作用。主要是由微机组成的控制系统，是机器的控制核心。该系统负责自动采集、放大、处理数字信号，经控制系统发出驱动喷气阀指令，喷出压缩空气，吹出剔除物，完成色选功能，达到精选目的。

电控部分具有灵敏度（色选精度）调节、流量调节、自动清灰的定时调节、气压预警、加热器控制以及故障自检及喷气阀检查等功能。

2.4.7 气路系统

气路系统装有过滤阀、分配阀、调压阀等、向整体提供高洁净度的压缩气体。还装有电接点气压表，当进气压力低于0.2MPa时，自动预警，屏幕自动提醒用户检查。

图2.8 气路连接示意

# 色选机平台安装方法

## 安装前的准备工作

建议在机器进场安装之前，对安装场所按照以下要求进行调整，以避免机器正式安装时可能会出现的各种问题。

安装位置要求：

●场地与环境要求

本机应安装于水平面上，如需加装设备安放支座，支座应根据色选机四个关节蹄脚的位置放置，并打膨胀螺丝固定。安装场所不应有地面振动；

不应装于低温、高温、潮湿、多粉尘的场合，室内通风良好；

防止现场及附近有强的电磁干扰，如电焊、高频发射等；

防止机器附近有静电干扰。接入机器的进出料管和吸尘管等管道必须使用金属材质管，并有良好接地；

在机器安装前，现场的电焊工作必须已经完成。

●光线要求

避免阳光或其它照明光线直射，但必须保证有足够的光线可以操作和维护机器。

●维修空间要求

机器四周必须留有足够的空间以便机器的操作、巡视、保养和维修。特别在机器前后，留有足够的空间，用于更换灯组件及维修电气箱内的部件。在接料方面，必须保留足够的空间保证所有接料装置的装卸。同时要注意留有空间以满足喷阀的维护要求。

## 机器平台安装说明

机器应置于有栏杆或封闭的坚固平台上（平台距离地面至少1.8m以上），机器4支圆形底脚不得除去安装，并在平台上找准水平，用标准水平仪调整机器的水平达度2/1000mm或以下范围。以确保机器的安放之稳定。

机器周围应留有工作通道（每边至少0.8m），以便操作、巡视、保养，根据现场具体情况，上部进料口对应用户的进料管道，管道上应设置流量调节板和储料箱，注意进料管道不得压在机器的进料斗上，否则易造成振动，影响色选效果。出料口配置相应管道分别取出合格品及剔除物。

## 机器安装平台示意图

图3.1 安装平台示意

警告——为了人身和机器的安全：

- 安装时请选择水平的地面并调整机脚使分选箱和输送带部分高度一致。安装场所不应有地面振动、电磁干扰等；

- 起吊前，请检查吊环牢固性，起吊时注意安全。

图3.2安装平台正面尺寸

图3.3 平台侧面尺寸

图3.4正面俯视尺寸

# 电气安装说明

## 气源安装

用户必须使用无油无水的空气压缩机，并配置油水过滤器（部分用户采用螺杆式空压机时一定要使用多级高精度过滤系统，并定期更换滤芯）机器各气路元件之间必须用Dg25mm的镀锌管或者等级更高的管路连接。建议空压机装于离机器较近的隔离房间内（最远不超过15米），这样既减少噪音又保证供给足够的压力。

警告———储气罐属于国家规定的压力容器，按国务院颁发的《特种设备安全监察条例》规定“压力容器在投入使用前或投入使用后30日内，使用单位应向当地的特种设备监察管理部门（技术监督局）登记并定期检查”。特予以告知，请贵公司或个人务必依据此条例进行必要的备案手续。

气路供给系统的安装和操作应注意一下事项：

(1)在所有的管道连接之前，必须将管路内的碎屑和灰尘清理干净，并且在连接到色选机主管路接口时要适当排空管路中杂质和灰尘，防止进入色选机管道。

(2)从空压机连接出来的管道，为了避免震动的影响，用“1”高能软管（2米）连接。连接到色选机的管道也采用“1”高能软管（3米）；

(3)机器上提供的空气过滤系统是对用户工程空气过滤系统的补充，不能作为仅有的过滤方法。在连接、断开管道和管道配件前一定要确保气源是关闭的；

(4)空压机和过滤器，其使用温度一般均在0-40°C之间，而在冬天（特别是北方地区），室温会降到0°C以下，所以在每次操作结束时都应将其排净污水、风干，并增加保温措施，使室温保持在0°C以上。否则，可能会造成滤芯和管道的冻结，这样不仅会堵塞空气的流动，还可能会损坏过滤元件，产生高昂的维修费用；

(5)空压机安放的场所应通风良好，环境清洁、地面平整、空气湿度小，环境温度控制在40°C以下，并保留距墙体50CM以上的保养检查空间，同时避免阳光的直射和雨淋；

(6)空压机和储气罐之间的管道长度应大于3.5m，空压机和储气罐要在不同的空间安装；

(7)机器配备的前级过滤器，安装时应尽量远离空压机，这样才能保证过滤器的功能能够充分发挥出来；

(8)如果发现色选机上的压力表显示气压有明显下降（超过0.1MPa），则应及时更换前级过滤器上的滤芯。绝不能将滤芯拿掉，否则会严重影响并损坏后级精密过滤器中的过滤元件；

图4.1 气路安装

1、空压机

2、储气罐

3、冷干机（选配）

4、主路过滤器

5、水滴分离器

## 电气安装

4.2.1主隔离开关

一些国家规定，与电源主线的连接必须通过一个独立的隔离开关，所以如果没有独立的隔离开关设施的客户，尽量提前把独立的隔离开关安装好。

4.2.2 稳压器、接地棒

在供电电源电压不稳定或受到其它重型机器及有其它因素影响的地方，为最大程度的达到色选机的可靠使用，建议采取以下预防措施：

、在供电电源和机器之间安装一个带内置隔离装置的电源稳压器，

②、为了保证供电的安全性和机器操作的可靠性，需要高质量的接地连接，接地电阻值应尽可能的低（＜1Ω)，建议每台机器都必须有专用的接地。

Ⅰ.稳压器安装

稳压器根据主机功率配合合适大小稳压器安装，稳压器安装必须在主机电源线之前接入。

Ⅱ.接地棒安装

接地棒为了可靠接地，必须满足以下条件：

①．接地棒与接地电缆之间要有高质量的连接或结合；

②．接地电缆的电阻值要尽量低；

③．机器框架与周围金属部件、机器接地、电源调节器的接地、隔离变压器之间的接地都要达到一个高质量的连接或结合；

④．与其它设备接地电流的隔离。

为了保证高质量的接地，必须有好的接地棒，接地周围要保持潮湿，干燥的地面太过于绝缘，这样就不能提供低电阻接地。接地棒会随着时间的推移而锈蚀，所以需要更换。干燥的天气接地电阻阻值就会增加。接地棒安装好之后，必须进行接地电阻的检测。

所有的电源和接地必须由专业的电工来完成，机器基础接地输入（机器电源输入）必须高质量的连接，保证彻底接地。所有机器框架必须与任何支撑框架连接，并独立接地。支撑框架也必须与喂料和出料装置连接。没有传导支撑杆的地方，机器必须直接地独立接地。任何其它靠近机器的导体也必须接地。强烈建议喂料、出料或吸尘管道使用金属材料并且必须适当的接地，以免产生静电。

为了提高供电的安全性和机器操作的可靠性，需要高质量的接地连接。接地电阻值应尽可能的低，理论上电阻值小于1Ω，建议每台机器都必须有专用的接地。

下面介绍如何实现所有这些条件：

（1）接地棒与接地电缆的连接

接地棒与接地电缆之间的连接，是将接地电缆卷曲成一个环，用螺母和螺栓固定到接地棒上。对该连接点应当做防腐蚀密封处理。

（2）接地电缆

连接机器与接地棒之间的电缆，通常需要单独绝缘的铜芯绞线电缆。

（3）与机器框架的连接

接地电缆和机器框架之间最好将电缆压一线扣，用M8的螺栓和垫圈固定在机器的丝孔上。

（4）周围金属部件的连接

必须将机器框架的接地柱头螺栓和周围的金属部件连接起来，最好用螺母和螺栓固定。

4.2.3主机电源

本机器使用的主机外接电源为单相交流220V±10%、50HZ，在主机交流电源进线口部位的5米范围内需要配备电控柜设施。

## 整机电路原理图

图4.2 整机电路原理

# 产品操作说明

## 操作须知

5.1.1概述

凡是标注《警告》的地方，是给出的指令，如果不遵守，很可能导致意外的人身伤害以及不必要的机器破坏。

凡是标注《注意》的地方，是给出的建议，如果不遵守，可能会损坏设备或增加一些不必要的处理过程。

5.1.2警告

- 在拆装所有的零部件或对机器进行维护之前，都必须要切断电源和气源，一些在说明书中有另外规定的除外；

- 机器内部一些电路有高压电存在，任何的电路维修都必须由具体的专业售后人员来完成；

- 机器在供电状态下，不要移动任何防护装置，防护装置的替换应该在操作机器之前来进行，一些在说明书中有另外规定的除外；

④.只有经过专业培训的人员才能进行操作或维护机器，维护机器之前必须要阅读相关的操作说明书，并理解所有关于控制、警告和警示的一些常见的安全标识等。

## 运行前准备

（一）.提示

本机器在出厂之前已经按照产品的检验标准进行仔细严格的调试、检测，合格之后才能出厂。因机器装卸、运输过程的振动等原因，可能会影响到已调整好的部分数值，本公司的调试工程师将根据用户现场所选的物料给予进一步的调试。机器一旦调试完毕后，严禁其他无关人员拆装、私自维修，否则会影响到机器的使用寿命及色选机的正常运行，如有该情况发生，所需的维修等一系列费用均由客户承担。

（二）.确认内容

- 检查进料斗内有无异物，如有异物，要清理干净；

- 打开空压机，待空压机的压力表显示的压力达到0.6MPa以上（一般初次调试时，空压机最大压力调节到0.7MPa）；

- 每次打开空压机之前，都要将空压机中的废液排除干净。特别是冬天使用时，调压阀内如有水分未排除干净，容易结冰，导致气流不畅，此时，可用热源（≤45℃）烘烤，切忌频繁调节调压阀，以免损坏调压阀内一些重要的零配件；

- 检查气路是否漏气，如发现有漏气现象，将漏气部位的接头处插紧，但喷气阀及管道内有轻微气流属于正常现象；

- 检查过滤器的废液是否能够自动排污；

- 检查振动器上的托盘、通道及分选室的玻璃表面、通道的上端是否有杂物或粉尘，如有，则用静电气枪或无尘布清除干净。切勿使用金属等坚硬物品清除，否则会严重划伤通道表面，影响色选效果。安装其它部件时，严禁将焊渣飞溅到滑槽上，以免损坏滑槽；

- 确认色选机的交流电源连接是否正确等。

## 开机流程

图5-3-1  开机主界面

图5-3-2  调节界面

机器启动后显示主界面如图5-3-1，调节界面图5-3-2，通过调节此界面即可完成基本色选功能。

## 5.4记忆设置

（1）分析

以黄豆为例，详细介绍精度的调节方法。

根据客户对黄豆的分选要求：剔除黑色，绿色和其他坏的豆子和杂质，留黄色为好的豆子。

依据此要求及方案算法，选择“红绿低”剔除绿色及浅绿色，当然也可以选择“颜色”、“智能”等等，根据现场要求决定。剔除黑色及深色，可以用“灰度低”、“红色低”、“绿色低”、任意一种算法，视要剔除异物的颜色而选择。此分析不需要操作员掌握，只要了解即可。

（2）调节

通过以上分析选择较合适分选方案后，点击按钮后如图显示：

操作员及用户根据分选效果，只要增减数值大小就可以了，成品什么颜色剔除的不好就增加相应的数值，剔除物里有比较多的成品就减小相应数值。红低数值每10个增减一次，红绿低每5个增减一次，改变数值大小后应按“”按钮。

## 5.5流量（产量）设置

点击主界面的按钮，进入如图5-5所示界面；

点击此按钮，改变此数值的大小，数值大产量就大，数值小产量就小；

图5-5  产量设置

5.6模式转换

对于大多数色选机用户来说，可能两种或两种以上的物料需要色选，且要求不一样，这时就需要工程师多设置几个存储单元及模式供操作者选择使用。

点击主界面当前记忆后，如上左图所示，选择你将要使用的记忆，如“红豆”图示右上，陆续点击“应用”和“加载”即可完成模式转换操作。

## 5.7清灰设置

清灰设置是用来调节机器自动清除分选室玻璃灰尘的时间和周期，当然也可以手动清灰。

点击主界面的按钮，进入清灰时间设置界面，如图5-7所示；

点击按钮可以即时对分选室玻璃刮尘，及手动清灰。

注意——手动清灰必须在停止供料方可。

图5-7  清灰设置

## 5.8气阀自检

点击屏幕按钮，进入如图5-8所示的气阀检测界面。

图5-8  气阀自检

气阀自检主要是检查阀门工作是否正常或损坏，当全部检测发现有不正常的气阀时，可以选择单个检测来确定故障阀门的部位，修理或更换气阀达到排除故障。

## 5.9常规设置

常规设置界面需要有一定操作经验或高级操作人员方能自行设置，一般操作者请谨慎操作或不操作。

点击此按钮进入常规参数设置界面，如图5-9-1、5-9-2所示。

图5-9-1

图5-9-2    常规设置

## 5.10高级设置

点击此按钮即可进入系统设置如图5-10所示，高级设置又称厂家设置，操作人员严禁进入，有需要和售后服务工程师联系。

图5-10  高级设置

## 5.11关机流程

图5-11 电源开关按钮

# 售后服务说明

## 色选机的日常维护

重要提示：保持机器清洁干净，安装环境卫生，通风顺畅可有效延长机器寿命，请严格按以下要求维护、保养。

每班：

- 维护开始前使用气枪清理物料分配槽及分选室，开机预热；

注意——在用气枪清理分选室时，绝对不要将气枪口对着喷嘴的方向吹，防止将沉淀物吹入吹嘴气管导致人为造成堵塞。

- 运行过程中巡视色选机工作状态（包括工作指示、报警指示）及喷阀动作情况；

- 巡视空压机、气压、以及声音有无异常；空压机每班应定时排水不少于3次（遇夏天适当增加次数）；

- 停机10分钟后，按要求依次先关闭色选机软件，再关闭电源开关及空压机开关，空压机放水；

- 用气枪清理吹嘴板、导流板、通道及分选室内表面沉淀物；

- 用气枪清理振动器、机体内侧、接料斗、刮尘刷等。

每月：

- 检查过滤器滤芯；每季度清理一次滤芯，每年更换一次滤芯（滤芯定期清理或更换可有效延长喷嘴的寿命，直接影响您机器的效果）。

- 检查清灰刷洁净程度，遇刷皮磨损，不能达到清灰效果则更换。

每半年：

- 加注空压机油一次

## 色选机维护、保养

6.2.1 色选机分选室玻璃维护、保养

第①步：打开色选机侧面分选室观察窗；

第②步：观察分选室内部玻璃是否干净，以及两侧观察窗口是否干净；

第③步：当发现分选室两侧观察窗有大量粉尘时，用气枪清理；

第④步：当发现分选室玻璃两侧表面有粉尘污垢后，用酒精、纱布进行处理；

第⑤步：购买一定数量的医用酒精、医用纱布或口罩；

第⑥步：将纱布或口罩折叠平整，长度略长于玻璃清灰刷皮即可；

第⑦步：将折叠好的纱布或口罩用酒精沾湿；

第⑧步：松动清灰刷皮固定支架螺丝，将沾满酒精的纱布或口罩平整的夹在橡皮刷下面，拧紧清灰刷皮螺丝。

第⑨步：点击显示屏主界面的“设置”，进入“设置”界面，点击“清灰设置”，然后点击“清灰”色选机就可以自动清理玻璃表面污垢了

6.2.2色选机振动器振动斗清洁、保养

第①步：清理色选机振动器平台上的粉尘；

第②步：清理色选机振动器振动斗粉尘；

第③步：如果振动器振动斗结污垢或油块，请用平铲子清理；

6.2.3 色选机物料分配槽清洁、保养

第①步：清理色选机物料分配槽上的异物；

第②步：当物料分配槽上有污垢后，用医用酒精、医用纱布、口罩进行清理

6.2.4 色选机出料斗清洁

清理出料斗里的粉尘，用气枪清理里面的粉尘、污垢；

6.2.5 色选机下抽风清扫、清洁

第①步：拧开小斗抽风筒固定螺丝，松开卡箍螺丝，取下小抽抽风筒；

第②步：用气枪清理小斗抽风筒内、外及抽风网板粉尘、异物。

6.2.6色选机清灰气缸的清洁保养

第①步：断开色选机气源，打开清灰气缸后方的清灰气缸保护罩；

第④步：将纱布、口罩用酒精沾湿之后，擦拭清灰气缸；

第⑤步：清灰气缸清理清洁后，请将清灰保护罩装上，复原。

6.2.7色选机过滤器清洁、保养以及调压阀的使用

6.2.7.1 色选机配套过滤器的清洁与更换；

6.2.7.2 色选机调压阀的使用方法

调压阀压力大小调节方法：用手旋转调压阀底部黑色调节旋柄即可实现压力调节。

6.2.8 色选机配套空压机、冷干机清洁、保养

第①步：空压机空气滤芯按厂家要求定期保养、维护、更换；

第②步：每天将空压机、冷干机（选配）、储气罐里的气体、水份全部排放干净；（带自动排水功能时无需此操作）

第③步：空压机的日常清理、清洁、保养；

## 色选机保险丝的识别与更换

6.3.1 色选机保险丝的识别

认识、拆卸色选机端子排上的保险丝

6.3.2 色选机保险丝的更换

## 常见故障及处理方法

感谢您使用中科公司产品，本机具有故障自检功能，故障报警提示，故障严重超过色选机承受负荷则可能会出现突然停机现象。本机出现故障时请按下表所述方法排除，如还不能排除，请立即通知本公司售后服务部派员处理，一般性故障用户均能自行排除。

常见故障及其处理解决方案如下：

| 故障现象 | 故障原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 喷阀漏气 | 阀内有异物或者损坏 温度低于5°C ,阀内有水汽 | 喷阀正常工作时对流过的气体有一定的要求，如果气体中含有水分或者其他杂志过多则会造成喷阀漏气。喷阀漏气时进行色选会造成色选效果的降低，同时影响气路的稳定性。喷阀一旦有漏气情况出现，表明喷阀已经出现了客户很难修复的损坏，需联系本公司售后服务部派专业人员对损坏的喷阀进行更换。 |
| 喷阀不动作 | 阀的插头与喷阀座接触不良阀芯断线 控制电路断路 | 造成喷阀不动作的原因有几种，客户可以根据下面步骤一步步排除故障，首先，检查喷阀电路到喷阀的连接情况，是否有接插件脱落的情况存在，如果有请先断开整机电源，重新接好后再开机检查，排除由于阀的接头与喷阀底座接触不良而引起故障的可能性。 在上述连接正常的情况下，则需检测喷阀驱动电路故障（包括电路板上保险丝烧断在内），自行检查时一定严格遵守作业安全，也可联系本公司售后服务部派专业人员对损坏的喷阀或者驱动电路进行处理。 |
| 喷阀喷气量小 吹嘴无气体喷出 | 气压过低 | 检查色选机工作气压是否正常 检查气压管道开关有无打开。 |
| 通道跳物料 | 通道有划伤 物料的温度高 通道灰尘结块 | 跳料会导致色选效果的降低，一般新调试机器跳料，请首先检查通道有无油漆、划伤；其次查看加热装置是否打开，如果未打开先打开加热装置预热通道20-30分钟。我们还可以检查通道上是否有灰尘结块，如果有可以参考前面灰尘清理中的说明对通道进行清洁。 |
| 色选质量越来越差 | 分选室内前后玻璃上粉尘挡住光线 灵敏度、背景板、流量明显变化 | 出现这个情况的原因很多，需要我们一一排查。 首先我们需要检查清灰装置是否正常，其次检查原料是否有较大的变化，如果出现较大的含杂量变化，需重新调整色选参数。 |
| 根本不色选 | 灵敏度设置过低 控制系统参数变化或发生故障 背景板调整不当 | 首先，我们可以参照色选指示灯及喷阀工作异常频繁的情况对色选方案、整机相关参数进行检查。 在排除上述原因后，可能是某些控制电路板出现问题，如自行排出困难，欢迎随时联系本公司售后服务部派专业人员处理。 |
| 无杆汽缸滑行受阻 | 运行中存在阻力 | 首先检查无杆气缸上是否有太多灰，如果有，要用抹布沾酒精清洗。然后检查表面是否有损坏，还有断气情况下，用手推毛刷，如果还是动不了，需要联系售后工程师上门维护。 |

## 部分易损件清单

机器易损件清单如下：

| 序号 | 配件型号 | 配件名称 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 橡皮刷 | 3个月 | 环境中不能有油等对橡胶有腐蚀性的液体，否则橡皮刷寿命降低。 |
| 2 |  | LED | 24个月 | 请勿喷洒化学药剂（例如驱蚊虫喷剂） |
| 3 | AFF37B | 主路过滤器 | 12个月 | 空压机及储气罐应及时排水，滤芯要定期清洗，工作环境中灰尘不能太多，否则寿命降低。 |
| 4 | AMG650 | 水滴分离器 | 12个月 |  |
| 5 | AM550 | 微量过滤器 | 12个月 |  |
| 6 |  | 清灰气缸 | 12个月 | 空压机及储气罐应及时拍排水，前面滤芯要定期清洗，工作环境中灰尘不能太多，否则寿命降低。 |
| 7 | 矩阵阀 | 喷阀 | 12个月 | 气路中应及时排水，气路的过滤装置及时清洗，气路严禁使用有油空压机，如果条件不许可，一定要使用高级别的过滤装置，确保无油进入色选机喷阀，否则寿命降低。 |

表6.2 易损件清单

## 三包凭证，及售后服务事项

6.6.1 三包规定

一、“三包”说明

① 本产品整机“三包”有效期限为十二个月(注：易损件质保期为1个月）

② 本产品整机“三包”有效期计算方法：

自购机之日起开始计算（以开具发票时间为准），应扣除在“三包”有效期内修理（包含待修机器）时占用的时间；

如发生换货，换货后的“三包”有效期自换货之日起重新计算，由销售方在发票背面加盖更换章，并提供新的“三包”凭证；

因制造质量缺陷造成产品损坏的由本公司免费保修；

因制造质量造成产品无法维修的由本公司负责包换；

因产品功能造成客户无法正常使用的由本公司负责包退；

本产品自售出之日起30日内发生安全性能故障或者使用性能故障，按照客户要求换货或者维修；

“三包”有效期内产品发生故障，自送修之日起30日内排除故障，并保证正常使用；

因售后工作人员维修过失造成产品部件损坏的由本公司提供新部件并免费维修；

“三包”有效期内报修的产品，自报修之日起超过30日未维修完毕的，应在维修记录表中如实填写维修内容，并免费更换同型号同规格产品。

- 产品主要部件质量保证期

① 产品主要部件质量保证期为二十四个月；（主要部件为镜头）

② 产品主要部件质量保证期有效计算方法：

自购机之日开始计算（以开具发票时间为准），应扣除在质量保证有效期内维修（包含待修机器）时占用的时间；

③ 在质量保证期内主要部件发生故障，更换后的主要部件的质量保证期，自更换之日起重新计算；

④ 下列情形不在“三包”范围：

用户无法证明所使用的产品在“三包”有效期内的；

产品超出“三包”有效期的；

因未按照《使用说明书》要求正确使用、维护、造成产品损坏的；

《使用说明书》中明示不得改装、拆卸或者自行改装、拆卸后改变产品外观、性能或造成损坏的；

产品发生故障后，用户自行处置不当造成对故障原因无法做出技术鉴定的；

因非产品质量原因发生其他人为损坏的；

因不可抗力造成损坏的。

## 产品保修卡

产品保修卡

## 产品合格证

## 调试单

调试单

| 安徽中科光电色选机械有限公司色选机调试服务卡 |
| --- |
| 合同号： |
| 用户姓名 |  | 单位名称 |  |
| 联系电话 |  | 详细地址 |  |
| 产品型号 |  | 出厂编号 |  |
| 用 户 意 见 | 调试人员: |
| 1、色选机操作指导 | 满意 □ 不满意 □ |  |
| 2、色选机保养指导 | 满意 □ 不满意 □ |  |
| 3、色选机选别精度 | 合格 □ 不合格 □ | 调试单位(公章): |
| 4、色选机带出比 | 合格 □ 不合格 □ |  |
| 5、调试人员态度 | 满意 □ 不满意 □ |  |
| 备注:调试过程中所用材料费,用户自理,以上各项请详细填写,以备建立客户档案,填写不实及漏项者,不予结算调试费 | 用户签名(盖章): |

## 中科光电售后服务工程师现场调试登记表

| 中科光电售后服务工程师现场调试登记表 |
| --- |
| 客户姓名： 机器型号： 机器编号： |  |
|  | 检查项目 | 检查内容 | 解决方案 | 已检查 | 备注 |
| 辅助件 | 空压机 | 安装环境是否符合要求，运转是否正常 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 储气罐 | 安装环境是否符合要求，各接头安装紧固 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 过滤器 | 安装顺序是否正确、排污是否正常 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 管道 | 各接头是否牢固、无漏气现象、管路走向是否顺畅 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
| 通电前 | 色选机安装环境 | 色选机安装环境是否符合机器安装要求 | 如有不符合，现场整改 | □ |  |
|  | 集料斗 | 是否吊装，一次和二次是否完全隔离，存料是否均匀，是否震动过大。 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 振动器 | 是否平衡，是否接触分配槽、分料斗，航空插头是否接触良好。 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 物料分配槽 | 是否有损伤，是否松动 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 出料斗 | 是否变形，松动 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 吹嘴板 | 是否变形、松动，有无异物， | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 导流板 | 是否变形、松动，有无异物，是否在同一水平面上 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 抽风装置 | 安装是否标准 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 下料溜管 | 是否正常，是否为铁管 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 电源及线路 | 安装是否牢固、可靠，线头是否松动 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 外接线路 | 外接所有线路是否正确，线头是否松动 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 线路板及线路 | 安装是否牢固、可靠，线头是否松动 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
| 通电后 | 振动器总成 | 是否有异常声响，流量大小是否均匀 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 镜头校对 | 是否正常 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 气压 | 正常工作前机器气压是否正常 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 电磁阀 | 是否有漏气（微漏属正常）、不吹，吹气量是否基本一致 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 信号 | 是否正常 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
|  | 参数 | 是否与出厂检验保持一致 | 如有不正常，现场整改 | □ |  |
| 调试培训 | 1.选择一到两名合适的培训对象 | 最佳为高中学历以上两名 | □ |  |
|  | 2.介绍机器结构、原理、配件名称及功能 | 常用重点详细介绍 | □ |  |
|  | 3.通气、通电，认知触摸屏上各按键功能 | 指导客户对应操作 | □ |  |
|  | 4.下物料调试效果，现场测试相关数据 | 如有不合格，现场整改 | □ |  |
|  | 5.培训客户操作人员熟练操作色选机、常见问题处理、日常保养 | 客户自己动手，反复练习 | □ |  |
|  | 6.填写调试单、客户签字（盖章）、现场致电登记 | 客户如实填写，填写完整 | □ |  |
|  | 7.告之客户24小时服务电话，礼貌告别 | 树立售后良好形象 | □ |  |
| 说明 | 1.本单放在机器内随机器发至客户家， |
|  | 2.如实、完整填写，并由现场调试售后人员带回或寄回公司保存， |
|  | 3.用户如需留存，可自行复印（原件须带回）。 |
|  | 4.对确认符合要求的项目请在已检查“□”打“√”，其他情况在“备注”中说明。 |
| 售后建议 |  |
|  | 签名： 年 月 日 |
| 用户建议及意见 |  |
|  | 签名： 年 月 日 |
|  |  | 审核： | 批准： |  |

色选我们无处不在

# Text boxes

入料系统：

含振动器、入料斗等

物料分配槽

显示屏

过滤器总成：含过滤器、调压阀、压力表、球阀等

出料系统：

含出料斗、下抽风、底盘大板等

分选系统：

含前、后分选箱、背景板、光源、驱动板、阀、通道板总成等

1

2

3

4

5

- 按下绿色电源开按钮，启动整机电源；

- 约15秒钟的系统自检；

- 如图5-3-2，如果用户需要加减精度，点击此按钮进入调节界面更改参数；

- 点击此按钮开始色选，注意：该按钮有运行和停止双向功能，再次点击即为停止状态。

- 重要提示——开始色选前，必须确认准备工作已经完成。

按下绿色电源启动按钮

系统自检

精度调节

开始色选

- 注意：关闭电源及停止色选应按顺序操作，禁止在工作状态下随意关机；

- 点击运行按钮停止供料；

- 接着点击关闭按钮5秒以上，系统自动关闭阀门；

- 最后按下红色电源关闭按钮，断开电源，如图5-11所示。

运行

停止运行（停止供料）

关闭系统

按下红色开关断开供电电源

用气枪清理两侧粉尘

分选室两侧玻璃表面有粉尘污垢

① 将纱布或口罩折平整

②将叠好的纱布或口罩折成略长于玻璃清灰刷刷皮的长度

每天下班：用枪清理色选机振动器平台上的粉尘异物

每天下班：用气枪清理色选机振动器振动斗上的粉尘异物

注意：严禁使用“铁质等 尖锐物体”清理

物料分配槽表面粉尘、异物！

；

注意：进行此项作业时，

请务必先断开色选机气

源，用气枪放空气压。

第②步：用气枪清理内侧的粉尘、异物；

清理要求：至少每周清理一次

第③步：购买、准备一些酒精、纱布、口罩擦拭；

清理要求：每周用沾湿酒精的纱布将清灰气缸表面粉尘污垢清理干净。

拆下过滤器顶盖的四颗螺丝

检查要求：工作半年或累计工作2000小时，拆卸检查过滤器滤芯是否有老化、损坏的现象。

滤芯

调压阀数值：正常色选机工作压力在0.3Mpa-0.4Mpa之间;

黑色调节旋柄

压力调节方法：

顺时针旋转，压力值变大；

逆时针旋转，压力值变小；

每天下班前，打开空压机、储气罐下面的球阀，放完气体和水，关闭球阀。

- 每天下班前，打开空压机侧面门板，用气枪自内向外清理空压机滤网。

- 每天打开过滤器排水开关放水，检查放出的水里是否含“油”，有油过滤器芯就要尽快更换。

- 按照空压机厂家要求，定期更换过滤器滤芯。

第④步：冷干机（选配）的日常清理、清洁、保养；

每天下班前，打开冷干机侧面门板，用气枪清理冷干机冷却网。保证进气口是热的，出气口是凉的，说明冷干机去水效果才好。定期打开冷干机排污口，排放污水。

打开电

箱门锁

端子排上的保险

注意：更换保险丝前，必须断开

色选机总电源，防止触电危险。

熔断器4（振动器 5A）

熔断器3（LED 10A）

熔断器2（阀门 10A）

熔断器1（信号 5A）

取出保险盒中的保险丝

保险盒向下拉

色选机保险丝安培大小的识别方法；

陶瓷保险丝直接查看其表面标注的安培大小即可。

注意：保险丝更换的原则是，更换新保险丝必须与原保险丝的

规格型号一致。